Pytania egzaminacyjne 
na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 
w dniu 27 czerwca 2003 r.

Pytania z zakresu pierwszego.

- Proszę opisać w kolejności jakie prace geodezyjne należy wykonać, aby inwestor mógł wprowadzić na budowę rezydencji wykonawcę prac budowlanych oraz jakie dokumenty geodezyjne powinien geodeta przekazać inwestorowi?

- Przystosowanie istniejących map do określonych zadań gospodarczych wymaga oceny ich aktualności i jakości oraz wykonania pomiarów uzupełniających. Proszę podać zakres sytuacyjno-wysokościowych pomiarów uzupełniających.

- Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Pytania z zakresu drugiego.

- Kiedy za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji nie pobiera się należności i opiat rocznych?

- Wyjaśnij jaką powierzchnię i Nr działki należy przyjąć do podziału nieruchomości i dlaczego jeżeli w „księdze wieczystej”, powierzchnia i Nr działki Jana Nowaka jest inna niż w operacie ewidencji gruntów i budynków ?

- Podaj, kiedy i jakie prawa przysługują osobie, która w dobrej wierze wzniosła budynek na działce, której właścicielem jest sąsiad, a jakie prawa przysługują sąsiadowi.

Pytania z zakresu czwartego.

- Na czym polega opracowanie geodezyjne planu generalnego projektu?

- Kiedy należy wykonywać i z jakimi wymogami dokładnościowymi pomiary przemieszczeń i odkształceń urządzeń technicznych?

- Podaj od jakich czynników zależy osiągniecie średniego błędu tyczenia (mt) przy pomiarach realizacyjnych i jakim celom służy tak ustalona wartość, oraz jak określa się pożądaną wartość średniego błędu tyczenia.

Pytania egzaminacyjne 
na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 
w dniu 25 lipca 2003 r.

Pytania zakresu pierwszego.

- Zdefiniuj pojęcie geodezyjnej ewidencji i inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, jaki zbiór infor mac ji ona obejmuje oraz jakie dokumenty składają się na operat ewidencyjny. Kto jest zobowiązany do pokrywania kosztów zakładania i prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu?

- Proszę podać, jakie zadania w zakresie szczegółowej osnowy geodezyjnej wypełnia starosta, jaka jest podstawa do przeprowadzenia prac związanych z założeniem poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy i co musi zawierać dokumentacja projektu technicznego geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej III kl.

- Proszę podać sposób rozwinięcia podziału sekcyjnego mapy zasadniczej w układzie "1965" przechodząc od arkusza wyjściowego poprzez wszystkie skale aż do skali 1:500.

Pytania z zakresu drugiego.

- Obywatel, w dobrej wierze, nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości od X, którego prawo było ujawnione w księdze wieczystej. Okazało się, że faktycznym użytkownikiem wieczystym tej samej nieruchomości jest Y, którego prawo nie było ujawnione w księdze wieczystej. Jaki jest stan prawny nieruchomości po dokonaniu transakcji.

- Podaj na czym polega założenie ewidencji gruntów i budynków, części składowe operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sposób i procedurę jej zakładania.

Jakie czynności prawne wykonuje geodeta uprawniony przy wznowieniu znaków granicznych oraz jakie prawa i obowiązki ma właściciel nieruchomości, dla których geodeta wykonuje powyższe zadanie?

- Pytania na egzamin pisemny 
w dniu 14 listopada 2003
z zakresu pierwszego i drugiego

pytania z zakresu pierwszego

- Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek magazynowy łącznie z przyłączem energetycznym i wodociągowym. Proszę wymienić jakie materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą podlegały aktualizacji i w jakim zakresie?

- Proszę wymienić zasady redakcyjne, które obowiązują przy opracowywaniu map do celów projektowych, dotyczące opisów występujących na mapach.

- Na podstawie jakich dokumentów następuje lokalizacja inwestycji celu publicznego wymagająca pozwolenia na budowę i kto ją wydaje w zależności od jej znaczenia i położenia?

Pytania z zakresu drugiego

- Proszę podać definicję rozgraniczenia nieruchomości oraz opisać zasady utrwalania (stabilizacji) punktów granicznych z uwzględnieniem różnych rodzajów tych znaków.

- Proszę wymienić ograniczone prawa rzeczowe oraz opisać co zawierają poszczególne rozdziały księgi wieczystej dla ograniczonego prawa rzeczowego.

W jakim przypadku można dokonać podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytania egzaminacyjne z zakresów pierwszego i drugiego 
na egzamin pisemny w dniu 23 stycznia 2004 r.

pytania z za kresu pierwszego

- Jakie zasady obowiązują przy pomiarze linii granicznych działek oraz konturów 
użytków gruntowych przy zastosowaniu bezpośrednich metod pomiaru sytuacyjnego?

- Wymień obowiązki prawne i techniczne geodety związane z lokalizacją i stabilizacją punktów osnowy geodezyjnej poziomej szczegółowej.

- Na czym polega kontrola tyczenia lokalizującego obiektu budowlanego, czym jest ona dokumentowana i kiedy jej wynik uznaje się za pozytywny?

pytania z zakresu drugiego

- Kto i w jakiej formie dokonuje zmiany lasu na użytek rolny oraz jakie warunki muszą spełniać grunty aby mogły być zalesione?

- Zakładanie ksiąg wieczystych dokonywane jest na podstawie wniosku. Proszę określić co w szczególności taki wniosek powinien zawierać oraz gdzie należy taki wniosek złożyć.

- Podaj kryteria jakimi geodeta powinien się kierować przy ustalaniu granicy przy rozgraniczaniu nieruchomości w postępowaniu administracyjnym, a jakimi kryteriami kieruje się sąd przy rozstrzyganiu o granicach, oraz kiedy sąd jest właściwy do przeprowadzenia rozgraniczenia?

Pytania egzaminacyjne z zakresów pierwszego i drugiego
na egzamin pisemny w dniu 2 kwietnia 2004 r.

pytania z zakresu pierwszego

- Geodeta otrzymał od inwestora zlecenie polegające na prowadzeniu prac związanych z inwestycją dotyczącą sieci uzbrojenia terenu mającą przebiegać przez teren dwóch powiatów i częściowo przez teren zamknięty. Jak powinien to zrealizować?

- Lokalizacja i stabilizacja znakami wysokościowymi ściennymi punktów szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy wymaga od geodety obowiązków technicznych i prawnych. Proszę wymienić te obowiązki.

- Kto zakłada i prowadzi ewidencję sieci uzbrojenia terenu oraz na podstawie jakich danych?

pytania z zakresu drugiego

- Proszę podać w jaki sposób ustala się zasady podziału nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego i jakie dane powinien zwierać projekt podziału?

- Proszę podać, jakie czynności wykonuje i jaką dokumentację sporządza geodeta w przypadku, gdy strony mimo istniejącego sporu granicznego nie zawarły ugody przed geodetą.

- Proszę podać zasady wykazywania w ewidencji gruntów i budynków przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz sposobu ich ustalania w przypadku braku dokumentacji.